Аппарат ИК-лазерный физиотерапевтический

непрерывного и модулированного импульсного воздействия

МАКДЭЛ – 02
 по ТУ 9444-002-59574498-2004

Аппарат лазерный терапевтический непрерывного и модулированного (импульсного) воздействия МАКДЭЛ-02.1 предназначен для применения в хирургии, терапии, педиатрии, неонатологии, рефлексотерапии и офтальмологии.

Процедуры на аппарате оказывают противовоспалительное, десенсибилизирующее, регенерационное, обезболивающее и иммунокоррегирующее воздействие; способствуют снятию спазма сосудов, увеличению транспортной функции крови.

Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150, но для эксплуатации в диапазоне температур от +10°С до + 25 °С.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Аппарат должен соответствовать требованиям настоящих технических условий, ГОСТ Р 50444 и комплектов документации ЯЛТИ.941536.002.00.00.

| 1 | Напряжение сети питания, В | 220±10% (50 Гц) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Напряжение внутреннего источника питания, В | 6 |
| 3 | Потребляемая мощность, ВА, не более | 4 |
| 4 | Габаритные размеры, мм |  |
| 4.1 | Исполнительный блок |  |
| 4.1.1 | Корпус, не более | 210 x 110 x 45 |
| 4.1.2 | Кабель, не менее | 1000 |
| 4.1.3 | Ручка излучателя, не более | ( 25 x 140 |
| 4.2 | Блок питания, не более | 80 x 80 x 30 |
| 5 | Масса, кг |  |
| 5.1 | Исполнительный блок |  |
| 5.1.1 | Корпус, не более | 0,7 |
| 5.1.2 | Ручка излучателя, не более | 0,3 |
| 5.2 | Блок питания, не более | 0,2 |
| 6 | Длина волны лазерного излучения, мкм | 0,85 |
| 7 | Режим работы | непрерывный / импульсный |
| 8 | Импульсная мощность лазерного излучения, мВт | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 140, 160, 180, 200 |
| 9 | Средняя мощность лазерного излучения, мВт | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 |
| 10 | Потери мощности излучения, %, не более | 25 |
| 11 | Частота следования импульсов лазерного излучения, Гц | 1, 2, 4, 5, 8, 12, 80, 100, 130, 200, 500, 800, 1000, 1500, 2000 |
| 12 | Длительность излучения, с | 2, 3, 4, 6, 8, 12, 15, 25, 30, 50, 65, 100, 130, 200, 250, 400 |

Комплект поставки аппарата должен соответствовать таблице

|  | Наименование | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат ИК-лазерный физиотерапевтический непрерывного и модулированного импульсного воздействия МАКДЭЛ – 02 в исполнении МАКДЭЛ – 02.1 | ЯЛТИ.941536.002.00.00 | 1 |
| 2. | Блок питания | ЯЛТИ.941536.002.05.00 | 1 |
| 3. | Упаковка | ЯЛТИ. 941536.002.07.00 | 1 |
| 4. | Паспорт | ЯЛТИ. 941536.002.00.00 ПС | 1 |
| 5. | Руководство по эксплуатации | ЯЛТИ 941536.002.00.00 РЭ | 1 |

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. По электробезопасности аппарат должен соответствовать с ГОСТ Р 50267.0 и выполняться по II классу, типу BF.

2.2. По степени опасности воздействия лазерного излучения аппарат должен соответствовать II классу в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50723 и СНиПУЭЛ 5804.

|  | Документы: |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | наличие |
| 2 | Лицензия | наличие |
| 3 | Декларация о соответствии ГОСТ Р | наличие |