Аппарат гелий-неоновый лазерный офтальмологический

МАКДЭЛ-08 «Спекл» 
по ТУ 9444-008-59574498-2009

He-Ne лазерный офтальмологический аппарат МАКДЭЛ-08 «Спекл» предназначен для лечения и профилактики амблиопии, сенсорных и аккомодационных расстройств зрения, афакии. При работе аппарат создает спекл-структуру с помощью He-Ne лазера, рассматривание которой расслабляет зрительный нерв, улучшает питание тканей сетчатки и способствует нормализации аккомодационной способности глаза.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Аппарат должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444, настоящим техническим условиям и комплекту документации ЯЛТИ.941536.008.00.00.

1.2. Основные параметры и размеры.

| 1 | Напряжение питания, В | 220±10% (50 Гц) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Потребляемая мощность, ВА, не более | 35 |
| 3 | Габаритные размеры, мм |  |
| 3.1 | Блок управления, не более | 370 х 250 х 70 |
| 3.2 | Волоконно-оптический кабель, не менее | ( 15 x 1000 |
| 3.3 | Офтальмологическая насадка «Спекл», не менее | ( 50 х 100 |
| 4 | Масса, кг |  |
| 4.1 | Блок управления, не более | 4 |
| 4.2 | Волоконно-оптический кабель, не более | 0,05 |
| 4.3 | Офтальмологическая насадка «Спекл», не более | 0,15 |
| 5 | Длина волны лазерного излучения, нм | 632,8 |
| 6 | Режим работы | Непрерывный /импульсный |
| 7 | Мощность лазера, мВт | 9 |
| 8 | Средняя плотность мощности, распределённая на экране насадки, Вт/ | 1,5915 |
| 9 | Частота следования импульсов, Гц | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 10 | Длительность процедуры, с | 1–9999 |

2. Комплектность.

2.1 Комплектность аппарата должна соответствовать приведенной в таблице 2.

Таблица 2.

Аппарат гелий-неоновый - лазерный офтальмологический МАКДЭЛ-08

|  | Наименование | Обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Блок управления аппарата МАКДЭЛ-08 | ЯЛТИ.941536.008.00.00 | 1 |
| 2. | Поливолоконный кабель | ЯЛТИ.941536.008.05.00 | 1 |
| 3. | Спекл насадка | ЯЛТИ.941536.008.06.00 | 1 |
| 4. | Упаковка | ЯЛТИ. 941536.008.07.00 | 1 |
| 5. | Паспорт | ЯЛТИ. 941536.008.00.00 ПС | 1 |
| 6. | Руководство по эксплуатации | ЯЛТИ. 941536.008.00.00 РЭ | 1 |

|  | Документы: |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | наличие |
| 2 | Лицензия | наличие |
| 3 | Декларация о соответствии ГОСТ Р | наличие |